РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку газонокосилки фирмы Мегагруп пауэр продактс, Италия.

Перед началом использования газонокосилки (далее по тексту – изделие) следует внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации и ознакомиться с органами управления для правильной и безопасной его эксплуатации.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России.

Для Вашей безопасности.

Использование изделия по назначению.

Изделие предназначено исключительно для:

- скашивания травы на садовых участках;

- использования в соответствии с техническими характеристиками и с учетом обеспечения правил техники безопасности, приведенных в Руководстве по эксплуатации.

Использование изделия не по назначению является нарушением требований Руководства по эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Изготовитель не несет ответственности при повреждениях, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию изделия.

Основные правила техники безопасности.

Перед первым использованием изделия внимательно прочитать Руководство по эксплуатации. Информировать других людей, которые собираются работать с изделием, о требованиях Руководства по эксплуатации.

Сохранить настоящее Руководство в течение всего времени эксплуатации изделия. При смене владельца передать вместе с изделием Руководство по эксплуатации.

Перед работой.

- Пользователи, эксплуатирующие данное изделие, не должны находиться под воздействием токсичных веществ, например, алкоголя, наркотических средств, лекарственных препаратов и т.д.

- Запрещается использование изделия лицами, не достигшими 16 летнего возраста. Местным законодательством могут устанавливаться иные минимальные возрастные ограничения для пользователей.

- Перед началом работы следует подробно ознакомиться со всеми приспособлениями и органами управления, а также их назначением.

- Хранить бензин необходимо только в специальных канистрах в стороне от источников тепла, например печей, электронагревателей и др. Заполнение топливного бака бензином осуществлять только на открытом воздухе.

- Запрещается заполнять бензином топливный бак при работающем или горячем двигателе.

- Необходимо своевременно заменять поврежденные глушители, топливные баки или их крышки.

- Перед использованием изделия проверить:

- состояние травосборника и правильное закрытие дефлектора. Следует незамедлительно заменять поврежденные, изношенные или утерянные детали;

- режущий нож, его крепежные элементы и весь режущий механизм на наличие следов износа или повреждений. Все изношенные и поврежденные детали режущего механизма должны быть заменены специалистами уполномоченного сервисного центра для исключения возникновения разбалансировки.

- Использовать только оригинальные запасные части фирмы-изготовителя. Использование неоригинальных запасных частей и принадлежностей может привести к серьезным травмам пользователя и повреждениям изделия. Оригинальные запасные части можно приобрести в уполномоченном сервисном центре.

При работе с изделием.

- При работе с изделием необходимо надевать облегающую одежду, прочную обувь, защитные очки и перчатки.

- Устройства обеспечения безопасности должны быть установлены и находиться в исправном состоянии.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройств обеспечения безопасности.

- Эксплуатация изделия допускается только при полностью исправном техническом состоянии.

- Запрещается изменять настройки двигателя, выставленные на заводе фирмы-изготовителя.

- Следует располагать изделие на расстоянии от источников открытого пламени, избегать попадания искр, не курить.

Перед проведением работ по обслуживанию изделия.

Во избежание получения травм необходимо всегда останавливать работающий двигатель перед проведением любых работ (например, ремонтных или регулировочных) или началом транспортирования (например, поднятия или перемещения) изделия:

- Остановить двигатель;

- Дождаться остановки всех движущихся частей и полного охлаждения двигателя;

- Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя;

- См. дополнительные меры безопасности в Руководстве по эксплуатации двигателя (в зависимости от модели).

После окончания работы с изделием.

Не оставлять изделие с работающим двигателем.

Устройства обеспечения безопасности.

Защитные устройства обеспечения безопасности предохраняют пользователя от травм в процессе работы и должны всегда находиться в исправном состоянии.

1. Скоба безопасности.

Скоба безопасности обеспечивает защиту пользователя в процессе работы. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо отпустить скобу безопасности и двигатель с режущим ножом остановятся.

2. Дефлектор задний/боковой (в зависимости от модели).

Обеспечивают защиту пользователя от получения травм режущим ножом или твердыми предметами, вылетающими с большой скоростью из-под режущего ножа через отверстие для выброса травы.

3. Скоба привода колес (для самоходных моделей)

Скоба привода колес обеспечивает подключение привода от вала отбора мощности двигателя к колесам изделия. При возникновении чрезвычайной ситуации скоба привода колес отпускается и изделие прекращает движение.

Расположение основных частей изделия.

(см. рис.1)

1. Корпус (дека) изделия.

2. Двигатель.

3. Режущий нож.

4. Дефлектор.

5. Травосборник (в зависимости от модели).

6. Панель управления.

7. Рукоятка управления.

8. Скоба безопасности.

9. Скоба привода колес (для самоходных моделей).

10. Рычаг управления дроссельной заслонкой / воздушной заслонкой (в зависимости от модели).

Предупреждающие символы на изделии.

На корпусе изделия крепятся наклейки с предупреждающими символами. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь и руководствуйтесь предупреждающими символами для безопасной работы.

|  | Перед использованием изделия прочитать Руководство по эксплуатации и, особенно, требования раздела "Для Вашей безопасности". |
| --- | --- |
|  | Опасность получения травм предметами, вылетающими из-под режущего механизма. Соблюдать безопасное расстояние до работающего изделия. Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны находиться вне рабочей зоны. |
|  | Опасность получения травм. Перед проведением работ по обслуживанию изделия отсоединить колпачок высоковольтного провода от свечи зажигания. |
|  | Опасность получения травм вращающимся режущим ножом. Держать руки и ноги на расстоянии от вращающегося режущего ножа. |

Символы, используемые в Руководстве.

Приведенные ниже символы используются в Руководстве по эксплуатации:

Опасность!

Используется для указания источников опасности, связанных с работой изделия, при которых пользователи могут получить травмы.

Предупреждение.

Используется для указания источников опасности, связанных с неправильной эксплуатацией изделия, которые могут привести к его повреждениям.

Определение расположения деталей и узлов.

Месторасположение деталей и узлов изделия (слева или справа) определяется со стороны рукоятки управления.

Информация на идентификационной табличке.

(см. рис.2)

На идентификационной табличке показаны основные технические характеристики изделия. Данная информация является важной при заказе запасных частей, эксплуатации изделия и проведении технического обслуживания в уполномоченном сервисном центре.

Идентификационная табличка прикрепляется на корпусе изделия около двигателя.

1. Уровень звукового давления в соответствии с 200/14/СЕЕ.

2. СЕ – Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза 98/37/CE.

3. Год выпуска изделия.

4. Номинальная мощность (кВт).

5. Холостые обороты вращения двигателя (об/мин).

6. Тип изделия.

7. Серийный номер.

8. Масса изделия (кг).

9. Название и адрес изготовителя.

Сборка изделия.

Установка заднего дефлектора.

(см. рис.3) (в зависимости от модели)

1. Вставить ось (поз.2) в направляющее отверстие дефлектора и установить по краям фиксирующие пружины (поз.1).

2. Вставить ось дефлектора сначала в установочное отверстие правого (поз.3), а затем левого кронштейна (поз.4), которые расположены на корпусе изделия.

3. Зафиксировать ось дефлектора в кронштейнах с помощью правой и левой пружины (поз.5).

Установка рукоятки управления.

(см. рис.4)

1. Используя комплект крепления (поз.2, 3), установить и зафиксировать нижнюю часть рукоятки (поз.1) на кронштейнах, расположенных по бокам корпуса изделия.

2. Используя комплект крепления (поз.5), установить и зафиксировать верхнюю часть рукоятки управления (поз.4) на нижней части.

Примечание. При сборке правого крепления установить направляющее кольцо рукоятки шнура стартера (поз.6).ками и с учетом обеспечения требований правил техники безопасности, приведенных в Рк

3. Зафиксировать тросики управления с помощью держателей (поз.7).

Сборка травосборника.

(см. рис.5)

1. Вставить раму травосборника (поз.3) в мешок травосборника (поз.4) и зафиксировать пластиковые клипсы травосборника (поз.5) на раме.

Установка травосборника.

(см. рис.7)

1. Поднять дефлектор вверх и установить травосборник на специальные держатели корпуса изделия или на ось дефлектора.

Работа.

Опасность получения травм.

- В процессе работы не допускается нахождение посторонних людей, особенно детей, а также домашних животных на обрабатываемой территории, так как они могут быть травмированы камнями или другими предметами, выбрасываемыми из-под режущего ножа.

- Категорически запрещается допускать детей к работе с изделием.

Опасность опрокидывания изделия.

- Во время работы перемещать изделие с умеренной скоростью.

- Соблюдать особую осторожность при скашивании в обратном направлении, т.е. при перемещении изделия к себе.

- При скашивании травы на крутых склонах  опрокидывание изделия  может привести к травме пользователя. Поэтому скашивание рекомендуется производить только поперек склонов.  Соблюдать  особую  осторожность при изменении направления движения. Не использовать изделие при уклоне обрабатываемой территории более 20 градусов.

- Опасность получения травм  возникает  при  скашивании   травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. При работе всегда соблюдать безопасное расстояние от мест повышенной опасности.

- При скашивании  влажной травы возникает опасность скольжения изделия,  а также опасность того, что пользователь может  поскользнуться. Поэтому не рекомендуется производить скашивание в дождливую погоду и при обильной росе.

- Работы производить только днем или в условиях хорошего искусственного освещения.

Опасность получения травм.

При использовании изделия с травосборником:

- Запрещается снимать травосборник при работающем двигателе, так как существует вероятность получения травм пользователем от предметов, вылетающих вместе с травой из-под режущего механизма. Перед снятием травосборника обязательно выключить двигатель.

При использовании изделий всех типов:

- Для перемещения изделия с одной обрабатываемой территории на другую обязательно выключить двигатель.

- Перед работой проверить обрабатываемую территорию и удалить все посторонние предметы, которые могут вылететь из-под режущего ножа изделия при работе.

- Перед тем как наклонить изделие в сторону убедиться, в том, что режущий нож полностью остановился.

Опасность отравления выхлопными газами.

- Опасность отравления обусловлена выделяемым при работе двигателя угарным газом. Работа двигателя допускается только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Опасность взрыва и пожара.

- Пары бензина взрывоопасны, а бензин является легко воспламеняемым веществом.

- Заполнять топливный бак перед запуском двигателя. Не открывать крышку топливного бака работающего или горячего двигателя.

- Перед заправкой топливного бака выключить двигатель и дождаться, когда он полностью остынет. Размещать изделие на расстоянии от источников открытого огня, искр, не курить при работе. Заправку топливного бака проводить только на открытом воздухе.

- Если топливный бак переполнен и бензин разлит, не запускать двигатель. Откатить изделие в сторону от места с разлитым бензином.

- Для предотвращения пожара очищать двигатель, выхлопную трубу и топливный бак изделия от остатков  скошенной травы и следов масла.

Опасность повреждения изделия.

- Камни, прутья и другие предметы могут вызвать повреждение изделия. Всегда удалять все посторонние  предметы  с обрабатываемой территории перед началом работы.

- Запрещается работать с неисправным изделием.  Перед началом работы провести его осмотр. Особое внимание обратить на исправность устройств обеспечения безопасности, органов управления, затяжку болтов, гаек и т.д. Перед работой с изделием заменить все поврежденные узлы и детали.

Подготовка изделия к работе.

Предупреждение.

ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯЖКУ ВСЕХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ.

1. Заправка двигателя маслом.

Предупреждение.

ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ!

Перед первым запуском двигателя требуется залить в картер двигателя необходимое количество моторного масла требуемой вязкости.

Выбор степени вязкости масла осуществляется в соответствии с температурой окружающей среды, согласно с приведенным ниже графиком:

В обычных условиях эксплуатации при работе в нормальном диапазоне температуры рекомендуется использовать масло типа SAE 10W-30 или SAE 30.

Убедитесь в том, что на канистре с маслом есть обозначение API: “SF” и выше.

(Классификация по API (Американский институт нефти) определяет уровень эксплуатационных свойств, а классификация по SAE – уровень вязкости).

Объем масла в картере двигателя:

- 0,5 л. – для моделей с двигателем MEGA;

- для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя.

Предупреждение.

Работа двигателя при недостаточном уровне масла может привести к его серьезным повреждениям.

Каждый раз перед тем, как запустить двигатель убедитесь в том, что уровень масла соответствует требуемому количеству.

Проверка уровня масла осуществляется на холодном, неработающем двигателе. Двигатель должен располагаться в горизонтальном положении.

Порядок проверки уровня масла (для моделей с двигателем MEGA):

1. Остановить двигатель.

2. Открутить крышку со щупом и снять ее с маслоналивной горловины.

3. Протереть масляный щуп ветошью.

4. Вставить, не закручивая, крышку с масляным щупом в маслоналивную горловину.

5. Снять повторно крышку с масляным щупом и проверить уровень масла. Уровень масла должен находиться в заштрихованной области масляного щупа. При необходимости долить масло.

Порядок проверки уровня масла (для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda):

Для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя.

2. Заполнение топливного бака бензином.

Заполнение топливного бака бензином осуществляется перед запуском двигателя. Запрещается открывать крышку топливного бака горячего или работающего двигателя. Перед заполнением топливного бака бензином разместить изделие на расстоянии от источников открытого огня, искр.

Опасность.

Бензин и его пары легко воспламеняемы и взрывоопасны!

- Перед заправкой бензином необходимо остановить двигатель и дождаться его полного охлаждения.

- Протереть лоскутом ткани все части изделия, на которые был пролит бензин при заправке.

- До запуска двигателя убедиться, что топливный бак надежно закреплен, а крышка плотно закручена.

- Заправку топливного бака проводить только на открытом воздухе.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ ПРИ ЗАПРАВКЕ ДВИГАТЕЛЯ БЕНЗИНОМ.

- Запускать двигатель в стороне от места, где осуществлялась его заправка, и был пролит на землю бензин.

- Для предотвращения пожара части изделия, включая двигатель, выхлопную трубу и топливный бак, должны быть очищены от травы.

- Заполнять топливный бак чистым, свежим (со сроком хранения не более 30 дней), неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 90 (например, АИ-92).

- Заливать бензин до уровня примерно на 1 см ниже нижнего края заливной горловины топливного бака.

3. Запуск двигателя.

Порядок запуска (для моделей с двигателем MEGA):

1. Открыть топливный кран (если он имеется).

2. Установить выключатель зажигания (если он имеется) в положение “I”(”Включено”).

3. Установить рычаг управления воздушной заслонкой, установленный на рукоятке управления, в положение  (“Полностью закрытое”).

4. Находясь сзади от изделия, прижать скобу безопасности к рукоятке управления и удерживать ее в этом положении.

5. Медленно потянуть за рукоятку шнура стартера до тех пор, пока не почувствуете повышенное  сопротивление вытягиванию шнура.  Затем дернуть шнур стартера на полный взмах руки.  Не бросать рукоятку  стартера, а медленно отпустить.

Предупреждение.

Невыполнение этого требования может привести к механическим повреждениям элементов стартера.

6. Перевести рычаг управления воздушной заслонкой в среднее положение и прогреть двигатель в течение некоторого времени.

7. Перевести рычаг управления воздушной заслонкой в положение  (“Заяц”)

Примечание. При запуске прогретого двигателя нет необходимости  закрывать воздушную заслонку. Запускать двигатель необходимо при установленном рычаге управления воздушной заслонкой в положении  (“Заяц”).

Порядок запуска (для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda):

Для моделей с двигателем Briggs&Stratton см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя.

4. Остановка двигателя.

1. Отпустить скобу безопасности. Двигатель и режущий нож остановятся после короткого промежутка времени.

2. Установить выключатель зажигания (если он имеется) в положение “0”(”Выключено”).

3. Закрыть топливный кран (если он имеется).

Работа с изделием.

(см. рис.8)

1. Прижать скобу безопасности к рукоятке управления (поз.2).

2. Запустить двигатель.

3. Прижать скобу привода колес (для самоходных моделей) к рукоятке управления (поз.3). Изделие начнет перемещаться по отрабатываемой территории.

Регулировка высоты скашивания.

(см. рис.9, 10)

В зависимости от модели изделия регулировка высоты скашивания травы может осуществляться несколькими способами:

- Установкой болтов крепления колес в отверстия корпуса, соответствующие требуемой высоте скашивания.

- Установкой рычагов регулирования высоты каждого колеса в требуемое положение.

- Установкой центрального рычага регулировки высоты всех колес одновременно в требуемое положение.

- Поворотом рукоятки центральной регулировки высоты всех колес одновременно.

Работа без травосборника.

(для моделей с травосборником)

В случае снятия травосборника крышка дефлектора опускается вниз. При работе без травосборника скошенная трава выбрасывается непосредственно на газон.

Скашивание с мульчированием.

(для моделей с функцией мульчирования)

Газонокосилки с задним выбросом травы:

1. Выключить двигатель и дождаться полной остановки режущего ножа.

2. Поднять задний дефлектор и снять травосборник.

3. Вставить в отверстие для выброса травы мульчирующую заглушку.

4. Отпустить задний дефлектор.

Газонокосилки с боковым выбросом травы:

1. Выключить двигатель и дождаться полной остановки режущего ножа.

2. Снять травосборник (если имеется) и вставить в отверстие для выброса травы мульчирующую заглушку.

3. Снять боковой дефлектор и установить на отверстие для выброса травы мульчирующую заглушку.

После завершения работы.

- Отпустить скобу привода колес (для самоходных моделей).

- Отпустить скобу безопасности для остановки двигателя.

- Дождаться остановки всех движущихся частей и полного охлаждения двигателя.

- Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя.

Советы по уходу за газоном.

Ниже приводятся некоторые советы по уходу за газоном, для обеспечения хорошего состояния газона и равномерного роста травы.

Скашивание травы.

Растительность на газоне включает различные виды трав. При периодическом скашивании газона, те типы трав, которые имеют сильную корневую систему, будут преобладать и формировать равномерную структуру дерна. При редком скашивании газона будут преобладать растения с высоким стеблем и разные виды сорняков (клевер, маргаритки и др.). При нормальной высоте газонной травы растительный покров должен поддерживаться на уровне 4-5 см. Трава должна срезаться не более чем на треть высоты за один проход, т.е. начинать скашивание рекомендуется при высоте травяного покрова 7-8 см. По возможности, не пытаться срезать траву ниже уровня 4 см, поскольку она может пострадать в засушливый период. При длительных перерывах в скашивании, когда трава на газоне станет слишком высокой, рекомендуется скашивать ее до указанного нормального уровня в несколько заходов.

Мульчирование почвы.

(для моделей с функцией мульчирования)

В результате скашивания травы получаются короткие обрезки травы (длиной около одного сантиметра), которые будут оставаться на поверхности газона. Большое количество полезных веществ в срезанных остатках может использоваться для повышения качества газона.

Для получения лучших результатов необходимо поддерживать такой режим скашивания, при котором размеры обрезков травы будут небольшими.

Внесение удобрений.

Для поддержания газона в хорошем состоянии в почву должны вноситься удобрения. Удобрения могут вноситься в виде различных препаратов в летний период с апреля по сентябрь. При применении удобрений необходимо руководствоваться рекомендациями, приведенными на упаковке.

Прореживание / очистка.

Вертикальное прореживание производится на поверхности газона. Одновременно удаляются мох, сорняки и засохшая трава. Такая обработка позволяет лучше снабжать корни растений кислородом и питательными веществами, попадающими в почву с влагой и обеспечивает их более интенсивный рост. Лучшим временем для проведения работ является период с апреля по май.

Полив газона.

Для получения хорошего качества газона необходим регулярный полив. В засушливый период рекомендуется поливать поверхность газона не реже одного-двух раз в неделю с использованием специальных распылителей (спринклеровских насадок), обеспечивающих постоянный и равномерный поток влаги. Применение таких устройств позволит получать высокое качество поверхности газона.

Техническое обслуживание.

Для поддержания высоких эксплуатационных характеристик изделия необходимо проведение его периодического обслуживания. Регулярное обслуживание способствует увеличению ресурса двигателя и обеспечению его безотказной работы.

Соблюдайте часовые или календарные интервалы обслуживания, в зависимости от того, какие из них истекут раньше. В случае работы в неблагоприятных условиях производите обслуживание чаще.

Опасность.

Опасность получения травм при случайном запуске двигателя.

Опасность получения ожогов, т.к. двигатель и глушитель нагреваются во время работы.

Перед проведением технического обслуживания изделия:

- Выключить двигатель и дождаться полной остановки режущего ножа.

- Отсоединить колпачок высоковольтного провода от свечи зажигания.

- Дождаться полного охлаждения двигателя.

Опасность!

Работы по замене или заточке режущего ножа рекомендуется производить в уполномоченном сервисном центре (т.к. для этого требуется специальный инструмент).

Предупреждение.

Во избежание попадания масла из картера двигателя на свечу зажигания, в карбюратор, в воздушный фильтр или глушитель всегда располагать изделие свечой зажигания вверх.

Перед каждым использованием:

- Проверить уровень масла в картере двигателя. При необходимости долить масло.

- Проверить состояние воздушного фильтра. При необходимости очистить или заменить.

- Проверить надежность затяжки резьбовых соединений. При необходимости подтянуть. Проверить состояние устройств обеспечения безопасности.

Один раз в сезон:

- Рекомендуется проводить обслуживание изделия в уполномоченном сервисном центре.

Периодичность обслуживания:

Внимание! Для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda работы по обслуживанию двигателя проводить в соответствии с временными интервалами, указанными в Руководстве по эксплуатации двигателя.

| Перечень проводимых работ | Каждый раз перед началом работы | Каждые 20 часов | Каждые 50 часов | Каждые 100 часов | Один раз в сезон | После каждого использо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверить уровень масла в двигателе | ( |  |  |  |  |  |
| Заменить масло в двигателе (1, 2) |  | ( |  |  |  |  |
| Проверить состояние воздушного фильтра | ( |  |  |  |  |  |
| Очистить / заменить воздушный фильтр (2) |  |  | ( |  |  |  |
| Проверить, очистить свечу зажигания (3). При необходимости заменить. |  |  |  | ( |  |  |
| Проверить / отрегулировать клапанный зазор (4) |  |  |  |  | ( |  |
| Очистить головку блока цилиндра (4) |  |  |  |  | ( |  |
| Очистить зону вокруг глушителя | ( |  |  |  |  |  |
| Очистить систему охлаждения двигателя |  |  |  |  |  | ( |
| Очистить изделия от остатков травы и грязи |  |  |  |  |  | ( |
| Смазать соединения и пружины дефлектора |  |  |  |  | ( |  |

1) Первая замена масла в двигателе производится после первых 5-и часов работы.

2) При работе двигателя с повышенной назрузкой или в пыльных условиях рекомендуется производить обслуживание чаще.

3) Запрещается скоблить или шлифивать песком электроды свечи зажигания.

4) Данную работу рекомендуется проводить в уполномоченном сервисном центре.

Замена масла.

Примечание: Слив масла осуществляется на предварительно прогретом двигателе.

Порядок замены масла (Для моделей с двигателем MEGA):

1. Открутить крышку со щупом и снять ее с маслоналивной горловины.

2. Наклонить изделие и слить старое масло в специальную емкость для последующей утилизации.

3. Залить в картер двигателя требуемое количество моторного масла и проверить его уровень.

4. Установить крышку маслоналивной горловины.

Порядок замены масла (для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda):

Для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя.

Обслуживание воздушного фильтра.

Предупреждение.

Запрещается запускать двигатель без установленного воздушного фильтра.

Порядок проверки (Для моделей с двигателем MEGA):

Опасность.

Категорически запрещается использовать для очистки воздушного фильтра бензин или растворители. Это может привести к пожару или взрыву.

1. Снять крышку воздушного фильтра и извлечь фильтрующий элемент (бумажный и/или поролоновый).

2. Проверить степень загрязненности и наличие посторонних предметов на фильтрующем элементе. Тщательно осмотреть его на целостность, отсутствие отверстий, других повреждений. При необходимости заменить.

3. Поролоновый фильтрующий элемент промыть в теплом мыльном растворе и отжать насухо. Пропитать его одной столовой ложкой (~ 10 мл) чистого моторного масла. Отжать (не скручивая) для лучшего распределения масла по фильтру и удаления излишек.

4. Бумажный фильтрующий элемент очистить от грязи, аккуратно постукивая о твердую поверхность. Не использовать моющие средства или сжатый воздух для очистки бумажного фильтра.

5. Установить на место фильтрующий элемент (бумажный и/или поролоновый) и крышку воздушного фильтра.

Порядок проверки (для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda):

Для моделей с двигателем Briggs&Stratton и Honda см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя.

Проверка свечи зажигания.

Для нормальной работы свечи зажигания должен быть установлен требуемый зазор между электродами, при этом свеча должна быть очищена от нагара.

Зазор между электродами свечи зажигания составляет 0,7-0,8 мм.

Порядок проверки:

1. Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и, используя свечной ключ (в комплект поставки не входит), вывернуть свечу зажигания.

2. Визуально осмотреть свечу зажигания.

3. Очистить свечу зажигания щеткой, в том случае, если ее предполагается использовать в дальнейшем.

4. Измерить зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом (в комплект поставки не входит). При необходимости отрегулировать величину зазора путем легкого подгибания бокового электрода.

5. Проверить состояние юбки и резьбовой части свечи зажигания.

6. Заменить свечу зажигания, если имеется очевидный износ или трещины на изоляторе.

- Для двигателей Mega – использовать свечу F7TC.

- Для двигателей Briggs&Stratton и Honda – см. прилагаемое Руководство по эксплуатации двигателя.

7. Установить свечу зажигания на место и завернуть усилием руки.

8. После этого затянуть свечу зажигания свечным ключом.

Предупреждение.

Свеча зажигания должна быть надежно затянута!

При невыполнении этого требования свеча зажигания в процессе работы будет сильно нагреваться, что может привести к выходу из строя двигателя.

Очистка.

Опасность!

Существует опасность получения травм при случайном запуске двигателя.

Перед проведением технического обслуживания изделия:

- Выключить двигатель.

- Дождаться полной остановки режущего ножа и остывания двигателя.

- Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя.

Предупреждение!

Производить очистку изделия после каждого использования. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению или неправильному функционированию изделия.

Очистка травосборника.

Производите очистку травосборника сразу же после окончания работы.

- Снять и освободить травосборник от скошенной травы.

- Для очистки травосборника можно использовать струю воды из шланга.

- Перед повторным использованием высушить травосборник.

Очистка изделия.

Опасность!

Соблюдайте осторожность при очистке режущего ножа. Используйте защитные перчатки.

Предупреждение.

Для исключения попадания масла на элемент воздушного фильтра рекомендуется наклонять изделие в сторону рукоятки управления (свечой зажигания вверх).

- Производить очистку нижней части корпуса изделия, зоны вокруг режущего ножа и дефлектора с помощью щетки и ветоши.

- Поставить изделие на колеса и удалить с ее поверхности остатки скошенной травы и грязи.

Транспортирование изделия.

Предупреждение.

Утечки топлива при транспортировке изделия неблагоприятно влияют на окружающую среду. Запрещается транспортировать изделие на боку или в перевернутом состоянии.

- При перемещении изделия с одного обрабатываемого участка на другой необходимо всегда останавливать двигатель.

- При транспортировке изделия в кузове автомобиля необходимо обеспечить надежность его крепления.

- Для удобства транспортировки и хранения рукоятка управления может складываться.

Хранение.

Опасность!

Чтобы исключить непроизвольное возгорание бензиновых паров запрещается хранить изделие с топливом в топливном баке.

В конце сезона или, если изделие не будет использоваться более 30 суток:

- Слить остатки топлива из топливного бака и подготовить двигатель к хранению в соответствии с рекомендациями Руководства по эксплуатации двигателя.

- Отвернуть сливной болт поплавковой камеры карбюратора (если установлен) и слить топливо из карбюратора.

- Установить на место шайбу и сливной болт поплавковой камеры карбюратора.

- Заменить масло в картере двигателя.

- Выкрутить свечу зажигания. Залить около 15 грамм моторного масла для двигателей в камеру сгорания через свечное отверстие. Провернуть двигатель несколько раз за рукоятку шнура стартера для лучшего распределения масла. Завернуть свечу зажигания на место, не подсоединяя высоковольтный провод к свече.

- Очистить изделие от остатков скошенной травы и грязи.

- Хранить изделие в чистом и сухом помещении, в месте недоступном для детей.

Возможные неисправности и способы их устранения.

При возникновении возможных неисправностей руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице:

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление при вытягивании шнура стартера. | Скоба безопасности не прижата к рукоятке. | Прижать скобу безопасности к рукоятке. |
|  | Заблокирован режущий нож. | Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и разблокировать режущий нож. |
|  | Неисправен двигатель. | Обратиться в уполномоченный сервисный центр. |
| Двигатель не запускается. | Изделие находится в высокой траве. | Переместить изделие на поверхность с короткой травой. |
|  | Отсутствует бензин в топливном баке. | Залить в топливный бак чистый, свежий бензин. |
|  | Высоковольтный провод не подключен к свече зажигания. | Подключить высоковольтный провод к свече зажигания. |
|  | Старый или грязный бензин. | Слить старый и залить новый бензин. |
|  | Засорение воздушного фильтра. | Очистить воздушный фильтр. |
|  | Свеча зажигания залита бензином | Выкрутить свечу зажигания и просушить ее. Несколько раз потянуть за рукоятку шнура стартера. Установить свечу зажигания на место и запустить двигатель. |
|  | При холодном двигателе не был нажат колпачок праймера (если он имеется). | Нажать на праймер требуемое количество раз (см. Руководство по эксплуатации двигателя). |
| Посторонние шумы (треск, шуршание, щелканье). | Ослабление крепления винтов, гаек или других деталей. | Затянуть все крепежные соединения. Если после этого посторонние шумы не прекратятся, обратиться в уполномоченный сервисный центр. |
| Повышенная вибрация при работе. | Ослабло крепления режущего ножа. | Затянуть болт крепления режущего ножа в уполномоченном сервисном центре. |
|  | Повреждение режущего ножа. | Необходимо заменить режущий нож в уполномоченном сервисном центре. |
|  | Нарушена балансировка режущего ножа. | Произвести замену или балансировку режущего ножа в уполномоченном сервисном центре. |
|  | Ослабло крепление двигателя. | Следует обратиться в уполномоченный сервисный центр. |
| Неравномерное скашивание травы или внезапное падение оборотов двигателя. | Слишком высокая трава. | Установить большую высоту скашивания, или осуществить скашивание в несколько заходов. |
| Трава остается лежать на поверхности или не происходит заполнение травосборника. | Слишком мокрая трава. | Дать траве высохнуть. |
|  | Засорено отверстие для выброса травы. | Остановить двигатель, устранить причину засорения. |
|  | Режущий нож затупился. | Произвести замену режущего ножа в уполномоченном сервисном центре. |
|  | Недостаточная мощность двигателя. | Скашивать траву более часто. Установить максимальную высоту скашивания. |
|  | Полное заполнение травосборника. | Остановить двигатель. Очистить травосборник от скошенной травы. |
|  | Загрязнение травосборника. | Остановить двигатель. Прочистить вентиляционные отверстия травосборника. |

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, НЕ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ, СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

# Text boxes

MG380-11013-03

Крышка с масляным щупом

Маслоналивная горловина

Фильтрующий элемент

Крышка